## Slide 1: 硬件课设答辩 ——逻辑分析仪
唐仡夫
19071001

## Slide 2: 题目描述
名称：逻辑分析仪
功能：
  对I2C信号进行采样（1K采样4096数据点）
  可以在屏幕中显示原始信号，并可以使用触摸屏操作左右滑动
  对I2C信号进行解析，并显示基本信息
    显示开始地址
    显示地址
    显示RW
    显示数据长度
    显示数据以及ACK/NACK，可以使用触摸屏操作上下滑动
  搜索I2C信号
  其它功能
    屏幕刷新
    调整触摸屏

## Slide 3: 总体构架
PC通过USB与Arduino模拟I2C通信
Arduino通过SCL,SDA采样
Arduino在屏幕中显示数据
用户通过触摸屏与系统进行交互

## Slide 4: PCB——屏幕驱动
对微雪的模块电路进行了适当整合
移除5V与3.3V的稳压电路
移除对SD卡读取芯片的支持
重新设置引脚，解除对ICSP的占用

## Slide 5: PCB——屏幕驱动

## Slide 6: I2C Master
Why
  IO速率限制
  硬件I2C速率限制
What
  USB转I2C
How
  使用1K速率传输
  主设备0x00，从设备0x10
  依次发送多组数据

## Slide 7: 屏幕
原始库
  显示
  触摸
    X+
    X-
    Y+
    Y-
GUI
  波形图绘制
  按钮绘制
事件管理
  状态机滤波
  事件生成
  事件回调
上划
下划
左划
右划
单击

## Slide 8: I2C
步骤
  采样——使用Timer4进行10K采样
  同步——使用状态机同步起始、结束、比特
  解析——根据比特结果解析传输数据
  绘图——将解析结果绘制到屏幕之中

## Slide 9: 功能展示
初始界面
采样

## Slide 10: 功能展示
采样完成
  绘制采样结果
  同步I2C时序
  解析传输数据

## Slide 11: 功能展示
向右滑动
向下滑动

## Slide 12: 功能展示
缩放
  提示信息随缩放改变
显示纵向辅助线

## Slide 13: 功能展示
对I2C进行搜索

## Slide 14
感谢您的聆听